Цена  действительна  с  01.01.14г.

Пункт секционирования  К-112 (реклоузер)  10(6) кВ

| № | Наименование | Цена с НДС руб. | Состав изделия: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реклоузер К-112-10-02-630/20-У1 | 434400-00 | 1. Высоковольтный модуль ВМ - 1 шт 2. Низковольтный модуль НМ - 1 шт 3. Кабель соединительный - 8 м 4. Монтажный комплект (траверса, комплект креплений к опорам) - 1 комплект |

*Комплектность  поставки  согласно  прилагаемого  опросного  листа:

| Технические характеристики | Пункт секционирования с односторонним питанием |
| --- | --- |
| Схема главных цепей |  |
| Номинальное напряжение, кВ | 10(6) кВ |
| Номинальный ток, А | 630 А |
| Тип вакуумного выключателя | Вакуумный выключатель BB /TEL-10 (коммутационный модуль ISM15_LD_1 с блоком управления БУ/TEL-100/220-12-03A) |
| Трансформатор напряжения (ТН) | 3хЗНОЛП-10 |
| Трансформатор собственных нужд (ТСН) | ОЛСП-1,25 |
| Трансформатор тока (ТТ), кол-во | ТОЛ-СЭЩ | 2 | (30…600/5) |
| Класс точности |  | 0,5 |
| Тип микропроцессорной защиты | РС83-А0 |
| Счётчик | Меркурий-230ART-00-PQCSIGDN (с GSM-модемом) |
| Ограничители перенапряжения | ОПН | ОПНп – 10/12 |

С  уважением  Елена  Овчарова- менеджер  продаж  т/ф (8652) 28-03-74, моб.тел.: раб. 8 962 444 89 91